Руководство по эксплуатации дымоходов «Вулкан»

Описание

Система модульных дымоходов «Вулкан» предназначена для отвода продуктов сгорания от печей, каминов, котлов, как бытового, так и промышленного назначения.

Дымоходы «Вулкан» выпускаются на оборудовании последнего поколения, специально разработаны для российских условий и имеют существенные отличия от продукции других производителей:

- Специальная система термокомпенсации обеспечивает нормальную работу при любых температурных режимах.

- Конструкция изоляции исключает «тепловой мостик».

- Элементы крепления разработаны с повышенным запасом прочности.

- Трубы сварены сплошным швом в среде аргона (TIG-сварка) в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.

Качество дымоходов «Вулкан» подтверждено Сертификатом Соответствия Госстандарта России и Сертификатом Пожарной Безопасности. В соответствие со СНиП 41-01-2003 п. 6.6.1 и п. 6.6.13 дымоходы «Вулкан» могут использоваться для присоединения к каминам, устанавливаемым в жилых многоэтажных и общественных зданиях.

Дымоходы «Вулкан» выпускаются различных модификаций: одностенные, двустенные, коаксиальные.

Диапазон диаметров от 80 до 1100 мм, с толщиной стали от 0.5 до 1.5 мм.

Согласно техническим условиям ТУ9695-10-0151823650-2007 дымоходы «Вулкан» могут использоваться для отвода дымовых газов с температурой до 500 градусов. Кратковременная максимально допустимая температура – 750 градусов.

Используемый материал: нержавеющие стали марок AISI 321 и AISI 304, базальтовая вата «Rockwool» огнестойкостью 1000 градусов.

Транспортирование и хранение

Элементы дымоходов «Вулкан» следует перевозить в вертикальном положении, крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Хранение элементов дымохода должно происходить в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание

При сборке дымоходов «Вулкан» следует руководствоваться СНиП 41-01-2003 а так же инструкцией по монтажу (технические условия ТУ 9695-001-15192086-2005)

Перед началом монтажа дымохода необходимо тщательно проверить все элементы на наличие дефектов. Зеркальная поверхность некоторых элементов может быть защищена пленкой, которую необходимо снять перед началом эксплуатации дымохода!  После того как дымоход был установлен, нужно убедиться, что он надежно закреплен. На вертикальных участках необходимо устанавливать кронштейны крепления к стене через каждые 10 метров дымохода. Элементы крепления к стене следует устанавливать через каждые 2.5 метра на вертикальных участках и через 1.5 метра на наклонных участках. Также при монтаже дымохода необходимо руководствоваться правилами вывода трубы выше кровли по отношению к коньку: СНиП 41-01-2003 п.6.6.12. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равным или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

- не менее 500 мм – над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1.5 м от конька;

- не ниже конька кровли – при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1.5 м до 3 м от конька;

- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

В случае, когда дымоход выходит через плоскую кровлю, трубу необходимо вывести выше на 1.2 м. Также, если дымоход превосходит уровень кровли на 1.2 метра (вне зависимости от угла наклона кровли), в обязательном порядке следует установить растяжки. Для этого используется хомут под растяжки.

Особое внимание стоит уделять выбору диаметра дымохода. В первую очередь необходимо знать тип и мощность отопительного прибора, руководствоваться рекомендациями производителя, а также учитывать, что скорость в дымоходе не должна превышать 15 м/с, а разрежение должно находиться в пределах от 10 до 20 Па. Если разряжение превышает данные значения, то в таких случаях необходимо регулировать тягу задвижкой. Если же наоборот разрежение меньше допустимого, то возможен выход дымовых газов в помещение.

Большое внимание нужно уделять качеству топлива, на котором должен работать подключенный прибор. Следует придерживаться инструкции поставляемой вместе с агрегатом, в которой подробно изложено на каком виде топлива он работает (твердое, жидкое, газообразное). Не соответствующее рекомендациям топливо, а также значительный его избыток (при единовременной закладке)  может спровоцировать воспламенение внутри дымохода, чем в свою очередь нанести ему ущерб и привести к пожару!

В ходе эксплуатации дымохода следует тщательно следить за его состоянием. При сгорании различных видов топлива образуются разные продукты сгорания, такие как: сажа, креозот, слабоконцентрированные кислотосодержащие соединения (конденсат).

Очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При чистке дымоходов запрещается применение не предназначенных для этого приспособлений и моющих средств.

Предупреждения

Настоятельно не рекомендуется допускать детей и домашних животных к открытым частям дымохода!

Строго запрещается:

- устанавливать в непосредственной близости от дымохода предметы, которые могут быть повреждены, распространяющемся от него жаром (мебель, обои, деревянные обшивки и т.п.).

- как бы то ни было модифицировать элементы дымохода или устанавливать их способом, не предусмотренным производителем.

- разбирать дымоход и его шахту, заводить электропроводку и т.п., а также отделывать и обстраивать дымоход конструкциями из горючих материалов.

- сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов.

- удалять сажу из дымохода путем выжигания.

- в ходе монтажа при стыковке элементов друг с другом категорически запрещается использование механического инструмента (молотки, кувалды и т.п.)

Внимание:  категорически запрещается использовать в качестве топлива вещества содержащие галогеноуглеводороды! При сгорание веществ содержащих галогеновые соединения образуются очень агрессивные соляная и плавиковая кислоты, которые концентрируются в дымовых газах. При этом даже небольшое количество кислоты действует продолжительное время и способно вызывать коррозию. Этому воздействию подвержены все материалы, включая нержавеющую сталь!

Источниками галогеноуглеводородов являются:

- химические чистящие средства

- обезжиривающие средства

- растворители и разжижители

- спреи

- линолеумы

- лакокрасочные материалы и пропитанная ими древесина.

Данный список является не полным и включает только основные источники.

При прохождении стен и перекрытий, выполненных из сгораемых материалов необходимо выполнять противопожарные разделки и отступки в соответствие с нормами. Следует руководствоваться СНиП 41-01-2003 п. 6.6.19.

Утилизация

Испорченные или отслужившие свой срок элементы дымохода необходимо сдать в пункты вторичной обработки металла.

Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие элементов дымоходов «Вулкан» требованиям ТУ 9695-001-0151823650-2007 при соблюдении условий транспортирования и хранения установленных в ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок эксплуатации дымоходов – 15 лет со дня продажи, (при реализации через торговую сеть) или со дня сдачи объекта в эксплуатацию при условии проведения монтажных работ специализированной организацией при заводе-изготовителе.

Настоящая гарантия действительна только в случае эксплуатации дымоходов с соблюдением всех правил и рекомендаций, перечисленных в данном руководстве,  поставляемом вместе с дымоходами.

Покупатель признает получение данного руководства, а также берет на себя обязательство по его выполнению.